## Slide 1: Система автоматизации технологической подготовки производства верфи на базе nanoCAD и BricsCAD
Полещук Николай Николаевич, канд. физ.-мат. наук http://poleshchuk.spb.ru/cad/
npol50@yandex.ru +7 921 756-12-26

## Slide 2: 20 лет назад, AutoCAD
Для автоматизации плазово-технологических работ создана система Ритм-Корпус (далее Ритм-Судно), ЦНИИТС
AutoCAD R10-R14, 2000-2007
Назначение: формирование графических и текстовых документов изготовления деталей, выпуск УП резки, разметки, маркировки, расчет данных для гибки
Используется AutoCAD API, СУБД Dbase
2014 Система R-Ship+ (поддержка AutoCAD 2010 – 2020), группа физ. лиц

## Slide 3: Аналоги AutoCAD
1998 OpenDWG Alliance
2003 Open Design Alliance (ODA)
Поддержка работы с DWG и другие виды API
2008 nanoCAD (Россия)
Другие: BricsCAD, ARES, IntelliCAD, ZWCAD, GstarCAD, …

## Slide 4: Выбор: nanoCAD, BricsCAD. Влияние санкций
nanoCAD АО Нанософт (Москва) – проработки начались с v5.1
nanoCAD Plus 11.0 – последняя версия
BricsCAD компании Bricsys (Бельгия), есть русская версия – проработки начались с v14
BricsCAD v19 – последняя версия
BLADE – оболочка для LISP-разработчика
Санкционных ограничений нет, даже после слияния Bricsys с Hexagon (Швеция)

## Slide 5: Книга “Путь к nanoCAD” (2017)
Скачать PDF: http://www.nanocad.ru/book

## Slide 6: Система B-Ship+
Система зарегистрирована в Роспатенте.

## Slide 7: Система N-Ship+
Система зарегистрирована в Роспатенте.

## Slide 8: Состав систем
Модуль Bdata – ведение БД
Модуль Model – подготовка модели
Модуль Structure – трассировка палуб
Модуль Part - деталировка
Модуль Mdet – оснастка, развертки
Модуль Nesting – раскрой листов, УП
Совместимы с Ритм-Судно, R-Ship+

## Slide 9: Служба ведения заказов (частей проектов)
СУБД FoxPro, модуль Bdata
Создание заказа, активизация заказа
Работа с таблицами пользователей, материалов, чертежей, деталей, карт раскроя и др.
Экспорт и импорт заказов

## Slide 10: Модули Model, Structure
Таблица шпаций
Подготовка геометрической модели, построение палуб, платформ
Плазовая книга, растяжка

## Slide 11: Деталировка
Модуль Part – формирование контуров деталей, структуризация чертежа детали
Надписи, припуски, фаски, ласки
Привязка вырезов
Подготовка ТНК (технолого-нормировочная карта с эскизом детали) по форме, согласованной с заводом

## Slide 12: Формы эскизов деталей

## Slide 13: Модуль Mdet
Деталировка в 3D-модели
Дополнительные построения
Расчет гибочной оснастки
Развертки листов Н.О.
Работа с таблицами узлов и сварных швов

## Slide 14: Карты раскроя, учет отходов
Группы совместного раскроя
Автоматический раскрой листов
Интерактивный раскрой
Назначение маршрута резки, выдача УП
Формирование ТНК карт раскроя
Ведомости
Раскрой отходов

## Slide 15: Формы ТНК на карты раскроя

## Slide 16: Ведомости в формате Excel

## Slide 17: OEM-версия
Прорабатывается вопрос OEM-версии для B-Ship+. В таком варианте пользователь будет избавлен от необходимости покупать еще и систему BricsCAD, поскольку все необходимое будет интегрировано внутрь системы B-Ship.

## Slide 18: Варианты лицензий на B-Ship+, N-Ship+
Временные, постоянные
Однопользовательские, сетевые
Комбинированные
Однопользовательские с возможностью переноса на другой компьютер
Триальные

## Slide 19: Пользовательская документация
На http://poleshchuk.spb.ru/cad/
В формате PDF – доступна для скачивания
Руководство администратора
Bdata
Model
Structure
Part
Mdet (для N-Ship+ пока нет)
Nesting (для N-Ship+ пока нет)
Сопровождение – 1 год

## Slide 20: Контакты
Компания InterCAD
ИП Полещук Н.Н.
npol50@yandex.ru
poleshchuk@peterlink.ru
+7 921 7561226
http://
poleshchuk.spb.ru/cad/
Спасибо за внимание!